## Slide 1: PWM

## Slide 2
FTM_init 함수는 FlexTimer Module 0 (FTM0)의 초기화 수행 부분으로, PWM (Pulse-Width Modulation) 신호를 생성하는데 사용되고, 해당 모듈의 동작을 구성하는 부분
PCC->PCCn[PCC_FTM0_INDEX] &= ~PCC_PCCn_CGC_MASK;
  FTM0 모듈에 대한 클럭을 비활성화 (모듈 설정을 변경하기 전에 모듈의 클럭을 중지시키기 위해서)
PCC->PCCn[PCC_FTM0_INDEX] |= PCC_PCCn_PCS(0b010) | PCC_PCCn_CGC_MASK;
  FTM0 모듈의 클럭 소스 및 클럭 활성화 설정
  PCC_PCCn_PCS(0b010) 부분은 FTM0 모듈의 클럭 소스로 SIRCDIV1_CLK 선택을 의미
  PCC_PCCn_CGC_MASK 부분은 모듈의 클럭을 활성화하는 비트로 설정 의미
FTM0->SC = FTM_SC_PWMEN1_MASK | FTM_SC_PS(0.5);
  FTM0 모듈의 상태 및 제어 레지스터를 설정
  FTM_SC_PWMEN1_MASK 부분은 FTM0 모듈의 PWM 채널 1을 활성화에 쓰임
  FTM_SC_PS(0.5) 부분은 프리스케일러 요소로, 클럭 주파수 설정
    0.5로 설정되어 있으므로 클럭 주파수가 반으로 줌
FTM0->MOD = 8000-1;
  FTM0 모듈의 모듈 레지스터 (MOD)를 설정
  MOD는 PWM 주기 결정에 사용됨
  8000-1로 설정되어 있으므로 PWM 주기는 8000 클럭 주기로 설정

## Slide 3
FTM0->CNTIN = FTM_CNTIN_INIT(0);
  FTM0 모듈의 카운터 초기값을 설정함
  FTM_CNTIN_INIT(0) 로 초기화되어 있으므로 카운터는 0부터 시작
FTM0->CONTROLS[1].CnSC |= FTM_CnSC_MSB_MASK;
  FTM0 모듈의 PWM 출력 제어 레지스터를 설정
  FTM_CnSC_MSB_MASK 는 PWM 신호의 MSB(Most Significant Bit) 를 설정
FTM0->CONTROLS[1].CnSC |= FTM_CnSC_ELSA_MASK;
  PWM 출력의 엣지 및 레벨 선택을 나타내는 레지스터 설정
  "ELSA"는 Edge or Level Select on Channel의 기능 선택 중 한가지
  FTM_CnSC_ELSA_MASK 는 Edge-Aligned PWM Mode의 Low-true pulses를 설정

## Slide 4
FTM0_CH1_PWM 함수는 FTM0 모듈의 PWM 채널 1을 설정하는 함수로, PWM 신호의 듀티 사이클 설정과 클럭 소스를 선택하는 부분
FTM0->CONTROLS[1].CnV = 4000;
  FTM0 모듈의 PWM 채널 1 (CONTROLS[1])에 대한 값인 CnV (Channel Value) 를 설정
  CnV 는 PWM 채널 1의 듀티 사이클을 결정
  4000으로 설정되어 있으므로, 듀티 사이클은 4000 클럭 주기가 됨
FTM0->SC|=FTM_SC_CLKS(3);
  FTM0 모듈의 카운터 클럭 소스를 설정
  FTM_SC_CLKS(3) 은 카운터 클럭 소스를 외부 클럭 소스인 SOSCDIV1_CLK 선택을 의미
  FTM0 모듈의 카운터를 외부에서 주어진 클럭 신호에 동기화해서 카운팅 할 것을 의미
PORT_init 함수에서는 특정 핀인 PORTD의 핀 16을 FTM0 모듈의 PWM 채널 1로 설정
PORTD->PCR[16]|=PORT_PCR_MUX(2);
  동일하게 PORTD->PCR[16] 에 대한 제어 레지스터에 접근해서 PORT_PCR_MUX(2) 를 통해서 MUX를 설정하게 되는데, 여기서 2는 ALT2 를 의미하며 FTM0 모듈의 PWM 채널 1을 선택함

## Slide 5
FTM0_CH1_PWM 함수는 FTM0 모듈의 PWM 채널 1을 설정하는 함수로, PWM 신호의 듀티 사이클 설정과 클럭 소스를 선택하는 부분
FTM0->CONTROLS[1].CnV = 4000;
  FTM0 모듈의 PWM 채널 1 (CONTROLS[1])에 대한 값인 CnV (Channel Value) 를 설정
  CnV 는 PWM 채널 1의 듀티 사이클을 결정
  4000으로 설정되어 있으므로, 듀티 사이클은 4000 클럭 주기가 됨
FTM0->CONTROLS[1].CnV = i;
  FTM0 모듈의 PWM 채널 1 (CONTROLS[1])에 대한 값인 CnV (Channel Value) 설정
  CnV 는 PWM 채널 1의 듀티 사이클을 결정
  i 로 설정되어 있으므로, 듀티 사이클은 해당 변수 i 값에 따라 설정되어 짐
아래의 경우 ADC 값 등을 활용하여 듀티 사이클을 조정할 수 있음

## Slide 6
Duty Cycle
Duty Cycle 의 목적
  Low 혹은 High와 같이 불연속적 신호밖에 나타내지 못하는 디지털 신호를 PWM 신호를 사용해 0~100%의 아날로그 전압을 만들어내는 것
  펄스파의 반복으로 나타낸 PWM 신호는 DC 평균 전압을 내보내는 것과 같은 효과를 가짐
  즉, Duty Cycle에 따라 출력되는 평균 전압이 달라진다는 의미

## Slide 7
PWM 활용 예시 : 모터의 동작
예를 들어 모터 구동을 위해 모터드라이브가 필요하게 되는데, 이 모터드라이브의 출력은 보통 0V와 5V 또는 0V와 12V의 디지털 출력으로 이루어진다
즉 0V와 5V를 제외한 2.5V, 3.5V 등에 대한 전압은 만들어낼 수가 없다
여기서 0V~5V 사이의 값을 만들어내기 위해 PWM이 활용된다 볼 수 있다
2.5V를 만들어주려면 0V와 5V의 비율을 같게 하여 Duty ratio 50%으로 해서 빠른 속도로 0V와 5V를 바꿔주면 된다
실제 모터드라이브의 출력은 0 5 0 5 0 5 0 5 이러한 식으로 전체 주기의 50% 비율로 빠르게 바꾸어 주면서 마치 2.5V를 인가해준 것처럼 동작하게 된다.
아래는 25% Duty ratio를 주어 만든 파형 예시로 약 1.25V를 출력하는 것이라 볼 수 있다

## Slide 8
해당 부분은 HSV 모델을 사용해 주어진 회전 각도 Lotate에 따라 r, g, b 값들을 계산하고 그 값을 PWM으로 FTM 채널에 적용해 제어하는 부분
H, S, I 는 각각 색상(Hue), 채도(Saturation), 명도(Intensity)를 나타냄
현재 H 는 Lotate를 45로 나눈 값으로 설정 (즉, 0~360도 범위를 45도 간격으로 분할)
I 는 0.5로 고정되고, 명도의 경우 0~1 사이의 값을 가지며, 0은 어두움 1은 밝음을 의미
S 는 1로 고정되고, 채도가 1인 경우 색상은 풍부하고 채도가 0인 경우 회색조를 의미
이렇게 S와 I 값이 1을 초과하지 않도록 검사해서 1보다 클 경우 각각 1로 설정
다음 조건문은 H 기반으로 H 값에 따라 0~120도, 120~240도, 240~360도 사이 일때의 RGB 계산 방식을 의미
다음 조건문은 위 조건문을 통해 계산된 RGB 값을 0~1 사이로 정규화하는 것
마지막으로 정규화된 RGB 값과 I를 통해 RGB LED에 대한 PWM 신호 생성

## Slide 9
PWM 모터 제어
(PTD0의 FTM0CH2)와 (PTD1의 FTM0CH3)을 통해 모터를 제어하기 위해 지금 보는 것과 동일하게 설정

## Slide 10
Main에서는 앞서 세팅한 (PTD0의 FTM0CH2)와 (PTD1의 FTM0CH3)을 통해 가변저항값을 바탕으로 듀티 사이클을 조절해 모터 구동이 이루어짐

## Slide 11
FTM0->COMBINE |= FTM_COMBINE_SYNCEN1_MASK | FTM_COMBINE_COMP1_MASK | FTM_COMBINE_DTEN1_MASK;
  FTM0->COMBINE 레지스터의 값을 변경해서, FTM0 모듈의 PWM 설정을 업데이트해 다른 PWM 신호와 동기화하고, 비교를 활성화해서, 데드타임을 사용하도록 설정하는 역할
  FTM0->COMBINE
    FTM0 모듈의 COMBINE 레지스터를 가리키며, 이 레지스터는 다중 PWM 출력을 제어하는 데 사용
  |= 연산자
    현재 COMBINE 레지스터의 값을 가져와서 지정된 비트들을 OR 연산을 통해 설정
  FTM_COMBINE_SYNCEN1_MASK, FTM_COMBINE_COMP1_MASK, 및 FTM_COMBINE_DTEN1_MASK
    각각 특정 비트(플래그)를 설정하기 위한 상수입니다.
  FTM_COMBINE_SYNCEN1_MASK
    COMBINE 레지스터에서의 비트 중 하나로, PWM 신호가 다른 PWM 신호와 동기화되도록 함 (즉, 두개 PWM 출력이 동시 시작하도록 함)
  FTM_COMBINE_COMP1_MASK
    COMBINE 레지스터에서의 비트 중 하나로, PWM 신호의 COMBINE 필드가 비교되도록 함 (즉, 두개 PWM 출력이 비교되어 조합됨)
  FTM_COMBINE_DTEN1_MASK
    COMBINE 레지스터에서의 비트 중 하나로, 두 PWM에 데드타임을 사용하도록 함 (데드타임은 PWM 신호가 전환 시 발생하는 딜레이 조절 목적 사용)

## Slide 12
FTM0->CONTROLS[2].CnV = FTM_CnV_VAL(D);
FTM0->CONTROLS[3].CnV = FTM_CnV_VAL(D);
  FTM0->CONTROLS[2] 와 FTM0->CONTROLS[3] 은 FTM0 모듈의 컨트롤 채널 2와 3에 접근을 의미
  CnV 필드는 해당 채널의 PWM 신호의 비교 값 레지스터를 나타내며, 값을 설정함으로써 PWM 신호의 듀티 사이클 조절 가능
  FTM_CnV_VAL(D) 는 D 라는 변수가 가변 저항의 조절 값을 의미하므로, 가변 저항 값에 따른 듀티 사이클을 변경 의미